АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.02.2024 г. | № | 175 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.им. Бабушкина |

Об утверждении технического задания для МУП «Бабушкинская теплосеть» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением  Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание для МУП «Бабушкинская теплосеть» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Бабушкинского муниципального округа.

Глава района                                                                                         Т.С. Жирохова

Приложение 1

к постановлению

администрации Бабушкинского

муниципального округа

Вологодской области

от 29.02.2024  г. № 175

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для МУП «Бабушкинская теплосеть» на разработку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа Вологодской области

- Общие положения

1. Техническое задание для МУП «Бабушкинская теплосеть» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 января 2021 г. N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями);

- Схемы водоснабжения и водоотведения Бабушкинского муниципального округа, утвержденные постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа от 26.12.2023 года № 1123.

- Цели и задачи

2.1. Целями технического задания на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа Вологодской области является:

2.1.1 Охрана здоровья и улучшение качества жизни населения Бабушкинского муниципального округа, обеспечение бесперебойного  и качественного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2.1.2 Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения Бабушкинского муниципального округа;

2.1.3 Выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

2.1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Снижение удельных расходов электрических ресурсов;

2.1.5 Защита централизованных систем водоснабжения, водоотведения от угроз техногенного и природного характера, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2. Задачей технического задания является разработка инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 2024-2028 годы» на территории Бабушкинского муниципального округа Вологодской области, направленная на:

2.2.1 Сохранение имеющегося потенциала водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации и технологического перевооружения;

2.2.2 Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2.2.3 Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

2.2.4 Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

2.2.5 Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей Бабушкинского муниципального округа, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

- Перечень объектов капитального строительства абонентов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Объекты подключения будут определяться по соответствующим заявкам потребителей в течении всего периода действия инвестиционной программы.

- Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение установленного целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 22.8 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 2 |
|  |  | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 22.8 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 2 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 82 | 86.5 | 91 | 95.5 | 98.5 |
| 3. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения в с. им. Бабушкина и пос. Юрманга со строительством очистных сооружений | шт. | 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 2. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Воскресенское со строительством очистных сооружений | шт. | 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 3. | Строительство и замена водонапорных башен | шт. | 7 | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 2 |
| 4 | Замена сетей водоснабжения в с. им. Бабушкина, с. Миньково ул. Советская, с. Рослятино ул. Кировская, ул. Полевая, ул. Советская и д. Верхотурье | км. | 31 | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 98.5 |

- Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование периметральных ограждений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины Бабушкинского муниципального округа | 50 |
| 2 | Ремонт павильонов и оборудование оголовков и устья артезианских скважин с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды | 35 |

- Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование основного средства | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Водоструйный аппарат высокого давления с подогревом воды | 1 |
| Водоотведение |
| 1 | Вакуумная машина Газон Некст | 1 |

- Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик Инвестиционной программы

5.1 Разработчик Инвестиционной программы – МУП «Бабушкинская теплосеть».

6. Требования к Инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Тотемским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Вологодской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП «Бабушкинская теплосеть»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.6. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП «Бабушкинская теплосеть» и администрация Бабушкинского муниципального округа.

6.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.8. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б)    цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

в) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

г)  основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объёмов и качества воды;

д)  план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий её эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

ж) расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

з) срок реализации инвестиционной программы.

6.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями направить в Тотемский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в  срок до 01 июля 2024 года, после согласования включить в состав инвестиционной программы.

6.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

6.11. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учётом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденной техническое задание осуществляется по инициативе администрации Бабушкинского муниципального округа или по инициативе МУП «Бабушкинская теплосеть».

7.2. Основанием для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в муниципальную программу комплексного  развития систем коммунального хозяйства Бабушкинского муниципального округа;

- принятие или внесение изменений в муниципальные программы социально-экономического развития Бабушкинского муниципального округа и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Бабушкинская теплосеть», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в администрацию Бабушкинского муниципального округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

- Форма представления инвестиционной программы

8.1. Инвестиционная программа представляется для согласования в Тотемский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области на электронном и бумажном носителе.

8.2. Один экземпляр инвестиционной программы согласованной с Тотемским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области и утвержденной МУП «Бабушкинская теплосеть»  представляется в адрес администрации Бабушкинского муниципального округа.